## Slide 1
Grafiksammlung
Taktische Zeichen für den Feuerwehrdienst
Gemäß ÖBFV RL E-27
(aufbauend auf der ÖNORM S 2308)
Bearbeitet und ergänzt mit Auszügen
aus der TRVB 121 O
von HBI Ing. Michael Hauser
Stand 2019-12-01

## Slide 2: Wichtige Hinweise
Bezugsquelle: Für Feuerwehren und Funktionäre des ÖBFV stehen alle ÖBFV-Richtlinien in der aktuellen Version kostenlos auf SharePoint (https://oebfv.sharepoint.com) zum Download zur Verfügung.
Rechtlicher Hinweis: Für die Verwendung von Texten und graphischen Darstellungen, die aus der ÖNORM S 2308 übernommen wurden, gilt die zwischen dem Bundesministerium für Inneres und der Austrian Standards plus GmbH getroffene Vereinbarung über die Nutzung der ÖNORM S 2308. Die über-nommenen Textstellen und graphischen Darstellungen sind in der Richtlinie mit einem entsprechenden Hinweis versehen.
Verwendung taktischer Zeichen: Die Verwendung taktischer Zeichen gemäß der Richtlinie E-27 dient der Interoperabilität der österreichischen Feuerwehren. Als Anlässe zur Verwendung taktischer Zeichen gelten insbesondere
  die Lagedarstellung im Rahmen des Führungsverfahrens bei Einsätzen und Übungen;
  die Dokumentation von Einsätzen (z. B. zum Zweck nachfolgender Evaluierung);
  die Lagedarstellung im Rahmen der taktischen und operativen Ausbildung;
  die Erstellung von Einsatz- und Angriffsplänen.

## Slide 3: Farben taktischer Zeichen
Schwarz – ALLGEMEINE LAGE Darstellung aller taktischen und sonstigen Zeichen, die über die allgemeine Lage informieren (Straßen, Gebäudegrundriss, Wetter, usw.) Ausnahme: Steht nur die Farbe Schwarz zur Verfügung, sind alle taktischen Zeichen in dieser Farbe darzustellen.
Rot – SCHADENSLAGE Darstellung von Gefahren und Schäden (Brandentstehung, Unfallereignis, Person verletzt, Person in Notlage, Straße blockiert, usw.)
Blau – EIGENE LAGE Darstellung von eigenen Einsatzmitteln und -kräften (Fahrzeuge, Einheiten, Bereitstellungsräume, Befehlsstelle, usw.)
Weitere Farben – BEI BEDARF Zur besseren Unterscheidung weiterer Einsatzkräfte (z.B. Polizei, Rettungsdienst, Bundesheer, usw.)

## Slide 4: Aufbau taktischer Zeichen
Zeichen für die Größe
Taktisches Zeichen
(geometrische Figur
für das
Grundzeichen)
Eigene Bezeichnung
oder
Anzahl,
Menge
Angabe
über Herkunft (vorgesetzte Dienststelle)
oder
Erläuterung
(freier Text)

## Slide 5: Taktische Zeichen – Formation v. Kräften
Formation von Kräften (Einheiten, Verband, Grundzeichen)
Zeichen zur Angabe der Größe von Kräften (Einheiten, Verbände) | 
Zeichen | Bedeutung
 | Trupp od. vergleichbare Einheit (ca. 2 bis 4 Personen)
 | Gruppe od. vergleichbare Einheit (ca. 5 bis 10 Personen)
 | Zug od. vergleichbare Einheit (ca. 20 bis 50 Personen)
 | Bereitschaft od. vergleichbare Einheit (ca. 75 bis 150 Personen)
 | Feuerwehrabschnitt od. vergleichbare organisatorische Einrichtung
 | Feuerwehrbezirk od. vergleichbare organisatorische Einrichtung
 | Landesfeuerwehrverband
 | Österreichischer Bundesfeuerwehrverband

## Slide 6: Taktische Zeichen – Führungsstelle
Taktische Zeichen – Einrichtungen
Befehls-, Führungs- oder Leitstelle
Ständige ortsfeste Einrichtung (Dienststelle, Gebäude, Anlage)
Vorübergehende anlassbezogene Einrichtung (Einsatz-, Sammel-, Versorgungsstelle)

## Slide 7: Taktische Zeichen - Fahrzeuge
Kraftfahrzeug allgemein (Grundzeichen)
Wechselladerfahrzeug mit aufgesatteltem Wechselaufbau
Kraftfahrzeug mit Ladekran in Arbeitsstellung (Darstellung je nach Aufbauort des Ladekrans; Ausrichtung des Kranarmes je nach darzu- stellender Situation)

## Slide 8: Taktische Zeichen - Fahrzeuge
Drehleiter in Arbeitsstellung (Ausrichtung je nach darzustellender Situation)
Drehleiter mit Arbeitskorb in Arbeitsstellung (Ausrichtung je nach darzustellender Situation)
Teleskopmastbühne in Arbeitsstellung (Ausrichtung je nach darzustellender Situation)
Kranfahrzeug in Arbeitsstellung (Ausrichtung je nach darzustellender Situation)

## Slide 9: Taktische Zeichen - Anhänger
Anhänger (ein- oder mehrachsig)
Bootsanhänger mit Boot
Abgesetzter Fahrzeugaufbau (Wechselaufbau)

## Slide 10: Taktische Zeichen – Schiene, Wasser, Luft
Schienenfahrzeug
Wasserfahrzeug
Flächenflugzeug
Hubschrauber

## Slide 11: Taktische Zeichen – Personen
Person (Grundzeichen)
Person verletzt
Person tot
Person in Zwangslage (verschüttet, eingeklemmt)
Person vermisst
Person unter Atem- oder Körperschutz
Person in Kommandantenfunktion

## Slide 12: Taktische Zeichen – Gefahren
Gefahr allgemein
Ansteckungsgefahr
Brandgefahr
Chemiegefahr
Gasgefahr
Lawinen-, Muren- oder Felssturzgefahr
Strahlengefahr oder Gefahr durch radioaktive Stoffe
Überflutungsgefahr
Explosionsgefahr
Gefahr durch Elektrizität
C
G
EX
Gefahr durch Verrauchung, Verqualmung

## Slide 13: Taktische Zeichen – Schäden
Schaden allgemein
Verseuchung
Entstehungsbrand, Schwelbrand
Entwickelter Brand
Vollbrand
Chemieaustritt
Gasaustritt
Lawine, Mure, Felssturz
Strahlung oder radioaktive Kontamination
Überflutung
C
G

## Slide 14: Taktische Zeichen – Schäden
Beschädigt, angeschlagen, in der Funktion beeinträchtigt
Teilzerstört, teilweise zusammengebrochen, zum Teil außer Funktion gesetzt
Zerstört, völlig zusammengebrochen, außer Funktion gesetzt
Unterbrochen, blockiert, gesperrt

## Slide 15: Taktische Zeichen – Leitern und Großgeräte
Leiter
Großgerät (tragbar)
Tragkraftspritze, Tauch- pumpe, Umfüllpumpe
Lüfter, Ventilator, Gerät zum Einblasen von Löschmittel (Strömungsrichtung gem. Pfeilspitze)
Stromaggregat
Hydraulikaggregat
Sprungrettungsgerät (Sprungkissen)
Behälter (Auffang-, Faltbehälter)

## Slide 16: Taktische Zeichen – Löschgeräte
Schlauchleitung (Druck- oder Saug- leitung; Verlauf der Linie je nach darzustellender Situation)
Strahl-, Schaum- oder Pulverrohr
Hydroschild
Verteiler (Darstellung je nach Ausführung)
Werfer mobil (Wasser-, Schaum- od. Pulver)

## Slide 17: Taktische Zeichen – Löschgeräte
Sammelstück
Zumischer
Saugkopf (Saugkorb)
Druckminderer, Druck- begrenzungsventil
Kupplung (Verwendung stets in Kombination mit einem anderen taktischen Zeichen)

## Slide 18: Taktische Zeichen – Löscheinrichtungen
Überflurhydrant
Unterflurhydrant
Wandhydrant
Noteinspeisung in nasse Löschwasseranlage
Entnahmestelle einer trockenen Löschwasseranlage
Einspeisestelle einer trockenen Löschwasseranlage
Leitung ortsfest verlegt (Verlauf der Linie je nach darzustellender Situation)
Löschwasservorrat in orts- fester Einrichtung (Behälter, Becken, Zisterne, Brunnen)
Werfer ortsfest (Ausrichtung je nach Arbeitsrichtung)

## Slide 19: Hilfszeichen zur Lagedarstellung (nicht Inhalt der RL E-27)
Schadensraum (z.B. Umfang eines Brandes, Ölaustritt, usw.)
Erwartete Ausdehnung des Schadensraumes
Angriffs- od. Marschrichtung eigener Kräfte
Geplante Angriffs- od. Marschrichtung anderer Kräfte
1 km
N
Wind
60 km/h
0 5 10 15 20 25 m
0 10 20 30 40 50 m

## Slide 20: Gegenüberstellung
TRVB 121 O |  | RL E-27
Primär für Planerstellung im Vorfeld (kein Zeitdruck) |  | Primär zur Lageführung während eines Einsatzes (vor allem unter Zeitdruck)
Sehr hoher Anteil an technischen Angaben (Leitungsquerschnitte, Fassungsvermögen, usw.) |  | Angabe technischer Informationen nur in geringem Grad notwendig bzw. nur möglich wenn bekannt od. erkundet
Typische Anwendungsfälle: >>> Brandschutzplan >>> Löschwasserplan >>> Einsatzplan |  | Typische Anwendungsfälle: >>> Angriffsplan >>> Lageskizze
Alle Zeichen (inkl. Zusatzangaben) sind genau definiert >>> Statisch |  | Zeichen sind grundsätzlich vorgegeben, können aber beliebig kombiniert und mit Zusatzangaben versehen werden >>> Dynamisch

## Slide 21: Abweichende Symbole
TRVB 121 O |  | RL E-27
Überflurhydrant mit Angabe der Leistung (l/min) und der Nennweite der Leitung (mm) |  | Überflurhydrant (Zusatzangaben od. Kombination mit anderen taktischen Zeichen bei Bedarf möglich)
Unterflurhydrant mit Angabe der Leistung (l/min) und der Nennweite der Leitung (mm) |  | Unterflurhydrant (Zusatzangaben od. Kombination mit anderen taktischen Zeichen bei Bedarf möglich)
Werfer (ortsfest) mit folgenden Bezeichnungen und Angaben: W - Wasserwerfer mit Angabe der Fördermenge in l/min S - Schaumwerfer mit Angabe der Fördermenge in l/min P - Pulverwerfer mit Angabe der Ausstoßrate in kg/s |  | Werfer ortsfest (Zusatzangaben od. Kombination mit anderen taktischen Zeichen bei Bedarf möglich)

## Slide 22: Abweichende Symbole
TRVB 121 O |  | RL E-27
Löschteich oder offener Löschwasserbehälter mit Angabe von Fassungsvermögen (m3) und Zufluss (l/min) |  | Löschwasservorrat in ortsfester Einrichtung (Behälter, Becken, Zisterne, Brunnen)
Gedeckter Löschwasserbehälter mit Angabe von Fassungsvermögen (m3), der geodätischen Saughöhe und der erforderlichen Saugleitungslänge in m |  | 
Bach mit Stau und vorbereiteter Saugstelle mit Angabe der geodätischen Saughöhe und der erforderlichen Saugleitungslänge in m |  | 
Saugstelle mit Angabe der möglichen Wasserentnahme (l/min), der geodätischen Saughöhe und der erforderlichen Saugleitungslänge in m |  | 
Brunnen mit Angabe der möglichen Wasserentnahme (l/min), der geodätischen Saughöhe und der erforderlichen Saugleitungslänge in m |  | 

## Slide 23: Lageführung – Beispiel (Alarmstufe B1)
Wohnhaus
Garage
TLF
C
Feldgasse
Querstraße
Lotse
Entstehungsbrand in einer Garage
Mindestausrückung: 1 KLF
Zusätzlich: Polizei
St. Georgen
Hauptstraße
Polizei

## Slide 24: Lageführung – Beispiel (Alarmstufe B2)
Wohnhaus
Garage
TLF
Querstraße
Entwickelter Brand in einer Garage
Eine vermisste Person in Garage
Mindestausrückung: 1 TLF, 1 KLF, 2 ATS-Trupps
Zusätzlich: Polizei, Rettung
KLF
Reserve
Polizei
St. Georgen
St. Georgen
Feldgasse
Hauptstraße
C
C
HD
RD
Lotse
Polizei

## Slide 25: Lageführung – Beispiel (Alarmstufe B3)
Wohnhaus
Garage
TLF
HD
Querstraße
Hauptstraße
Vollbrand einer Garage, Übergriff auf Wohnhaus
Vermutlich vermisste Personen im Wohnhaus
Wohnhaus beschädigt, Gefahr durch Elektrizität
Mindestausrückung: 2 TLF, 2 KLF, 1 KDOF, 1DL
Zusätzlich: Polizei, Rettungsdienst, AFK, BGM
KLF
C
ASSP
?
KDOF
St. Georgen
Eisenstadt
DLK
TLF
Eisenstadt
C
KLF
Eisenstadt
C
Polizei
St. Georgen
St. Georgen
Feldgasse
BGM
Lotse
RD